Техническое задание

Замена стальных трубопроводов хоз. питьевого водоснабжения на ПНД трубопровод в насосной станции ХПВ на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

В здании насосной:

- Необходимо выполнить демонтаж существующих стальных трубопроводов Ду250, 200, 150, 100 мм.

- Необходимо выполнить монтаж ПНД трубопроводов Ду110, 160, 225 мм.

- На трубопроводы необходимо приобрести и установить запорную арматуру Ду200 – 7шт., Ду100 – 5шт., Ду150 – 1шт.

- Выполнить установку фасонных частей.

Перед зданием насосной:

- Необходимо выполнить демонтаж существующих стальных трубопроводов Ду250 мм.

- Необходимо выполнить демонтаж старого пожарного гидранта – 1шт.

- Выполнить монтаж ПНД трубопровода Ду225 мм. От здания насосной станции до колодцев -16м.

- Выполнить монтаж нового пожарного гидранта в сборе -1шт.

- Провести испытания вновь смонтированных трубопроводов.

- Предоставить исполнительную документацию.

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555