Техническое задание на покупку оборудования

Трёхопорный электрический вилочный погрузчик  (2шт.)

- Область применения на ЕЗ ОЦМ:

Погрузка, разгрузка автотранспорта внутри цеха, перемещение материала в кладовую и из кладовой по подразделениям, расстановка и снятие материала с металлических стеллажей, подъём и снятие материала с оборудования.

2.      Требования к трёхопорному электрическому вилочному погрузчику:

| 2.1 | Триплексная мачта, высота подъёма не менее 4 500 мм |
| --- | --- |
| 2.2 | Строительная высота не более 2 300 мм (проезд через ворота, высота ворот 2 500 мм) |
| 2.2 | Грузоподъёмность не менее 1 500 кг |
| 2.3 | Длина вил не менее 1 000 мм |
| 2.4 | Документация на русском языке |
| 2.4 | Автоматическое зарядное устройство с защитой от скачков напряжения и перегрева |
| 2.5 | Спереди на раме должно быть защитное стекло |
| 2.6 | Грузовые и рулевые колеса цельнолитые (безкамерные) или камерные, но низкопрофильные, с защитой от прокола |
| 2.7 | Гарантия не мене 12 месяцев или 2 000 моточасов |
| 2.8 | Гарантийное обслуживание техники на территории покупателя |
| 2.9 | Внутренне зеркало |
| 2.10 | Звуковой сигнал при движении задним ходом |
| 2.11 | Управление двухпедальное |
| 2.12 | Кресло оператора ПВХ |
| 2.13 | Ширина каретки вил от 900 до 1100 мм, без бокового смещения |
| 2.14 | Открытая кабина |
| 2.16 | Ёмкости батареи должно хватать, как минимум, на рабочую смену, т.е. не менее 8 часов. |
| 2.17 | Рабочие прожекторы 2 спереди |
| 2.18 | Срок поставки от 2-х до 5 месяцев |