Техническое задание на приобретение атомно-абсорбционного спектрометра

PinAAcle 500  производства PerkinElmer Inc., США

для ЛФХМ ЦАЛ

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения устройства:

Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной атомизацией предполагается применять для количественного определения благородных металлов и легирующих элементов в сплавах и отходах, их содержащих, в диапазоне определяемых концентраций 0,5 – 80 % массовой доли. Прибор предполагается использовать с пламенем ацетилен – воздух. Анализируемые растворы содержат не менее 10 % соляной кислоты со следами азотной кислоты, а так же до 10 г/л матрицы (благородных либо неблагородных металлов).

Комплектность прибора:

- атомно-абсорбционный спектрометр PinAAcle 500 производства PerkinElmer Inc., США:

- с пламенным атомизатором (однощелевая горелка шириной 10 см ацетилен-воздух);

- совместимый с лампами с полым катодом производства Perkin Elmer «Lumina Single-Element Hollow Cathode Lamps»,

- укомплектованный коррозионно-устойчивым распылителем, аналогичным распылителю 0303-0404 для AAnalyst 100 (3 шт);

- снабженный автоматическим блоком регулировки газовых потоков;

- снабженный стекловолоконной оптической системой;

- русифицированное программное обеспечение (управляющий ПК прибора приобретается АО «ЕЗ ОЦМ» самостоятельно, одновременно с заявкой на тендер поставщиком предоставляется перечень требований к ПК);

- комплект расходных принадлежностей для работы в течение 1 года;

- фильтр для очистки ацетилена;

- комплект документов для использования прибора в области аккредитации ЦАО АО «ЕЗ ОЦМ» (предоставляется на тендер в электронной форме):

- заверенные копии свидетельства о включении в Государственный реестр СИ РФ, описание типа СИ, методика поверки, руководство по эксплуатации и программному обеспечению на русском языке  (предоставляются на тендер в электронной форме);

- сертификат завода-изготовителя (на английском языке);

- требования к месту установки прибора и коммуникациям (предоставляются на тендер в электронной форме);

- свидетельство о поверке (поверка осуществляется на рабочем месте заказчика после инсталляции прибора).

Компрессор безмасляный предоставляется АО «ЕЗ ОЦМ».

Прочие условия:

- гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 18 месяцев;

- инсталляция и обслуживание прибора должно осуществляться сертифицированными специалистами фирмы – поставщика, срок ожидания специалиста фирмы поставщика не более 48 часов, срок ожидания запасных частей, заменяемых по гарантии, не более 20 рабочих дней;

- поставщик должен иметь сервисную службу в Уральском регионе.

- в стоимость прибора должны входить подключение, настройка авторизованным сервис-инженером, первичная поверка, обучение специалистов заказчика работе на приборе на рабочем месте авторизованным специалистом фирмы-поставщика с выдачей сертификата об обучении (документы об обучении специалиста, проводящего инсталляцию, предоставляются на тендер). Указанные работы должны быть выполнены в течение двух недель с момента получения прибора Заказчиком.

- поставщик должен являться официальным представителем «Перкин-Элмер», авторизационное письмо предоставляется на тендер.

Начальник ЛФХМ ЦАЛ								А.К. Луцак