УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству-

главный инженер

АО «ЕЗ ОЦМ»

____________ К.Б.Ржаной

«__» ____________ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# На прокладку кабельных линий от ТП-5А до ШР ЦАЛ.

Согласовано:

Главный энергетик                                                     А.Н.Никитин

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Данное техническое задание составлено на реконструкцию источника электроснабжения ЦАЛ.

- Существующее положение.

В настоящее время ШР-6; ШР7; ШР8 ЦАЛ запитаны кабельными линиями от ТП-3.

- Цель реконструкции.

  - С целью рационального использования источников электроснабжения на ЕЗ ОЦМ принято решение о подключении ШР-6; ШР7; ШР8 ЦАЛ к ТП-5А.

- Параметры реконструкции.

  - Требуется запитать от ТП-5А:

1 Секция  Ф-5 ………….. ШР-7 ЦАЛ

1 Секция  Ф-6 …………...ШР-8 ЦАЛ

2 Секция  Ф15 …………..ШР-6 ЦАЛ

4.2.      Максимальная нагрузка на каждую кабельную линию, А…. 300

4.3.      Ориентировочная длина каждой кабельной линии, м ……….320

4.4.      На ТП-5А на каждом питающем фидере требуется демонтировать и

заменить существующие автоматы и подводящие шины на

автоматы и шины, соответствующие максимальной нагрузке.

4.5.      Кабельные линии пройдут внутри цеха аффинажа, далее по

эстакаде в ЦАЛ.

4.6.     Параметры кабельных линий должны соответствовать требованиям

Правил ПУЭ.

- Техническая документация и производство работ.

  - Подрядчик, выполняющий весь комплекс работ, предоставляет Заказчику необходимую нормативно-техническую документацию, производит поставку электротехнических изделий в соответствии с технической документацией, выполняет монтажные работы и  проводит комплексные испытания кабельных линий.