Техническое задание на приобретение сервера видеонаблюдения и лицензии ПО

Macroscop

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Сервер видеонаблюдения предполагается использовать для осуществления функций приема, хранения, воспроизведения и анализа видео- и аудио-данных, получаемых с IP видеокамер на основе программного продукта ПО Macroscop.

Требования к оборудованию и его функциональные возможности:

- Сервер видеонаблюдения.

1.1. Сервер видеонаблюдения со следующими техническими параметрами:

а) DEPO Storm 3400G4 SM/2xE5-2620v4/32GBRE4/L9361-4i/1DT150/1T1000G7/HS1EC/2GLAN_i350/16D/6E/DMM/IPMI+/1280W2HS/RMK/CAR1S или аналогичное оборудование другого производителя с техническими и функциональными параметрами не хуже требуемых.

б) Сервер в сборе, стоечного исполнения.

в) Соответствие поставляемого оборудования действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

г) При поставке товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на товар, включающую в себя: срок и условия гарантийного обслуживания, электронный паспорт изделия, сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», руководство пользователя на русском языке, технические условия эксплуатации товара.

д)

| Высота сервера в монтажных единицах (юнитах) | Не более 5 |
| --- | --- |
| Глубина сервера | Не более 650 мм |
| Кнопка включения/выключения | Наличие |
| Кнопка перезагрузки сервера | Наличие |
| Индикатор питания | Наличие |
| Индикатор активности дисковой подсистемы | Наличие |
| Индикатор активности сети | Наличие |
| Индикатор перегрева системы | Наличие |
| Индикатор сбоя питания | Наличие |
| Отсеки 5,25" для периферийных устройств | Не менее 1 (slim) |
| Система коммутации накопителей и контроллера | Наличие |
| Дисковая корзина на лицевой панели сервера с числом отсеков 3,5" для SAS/SATA накопителей с возможностью горячей замены | Не менее 16 |
| Встроенные управляемые вентиляторы | Не менее 5 |
| Количество блоков питания | Не менее 2 |
| Мощность одного блока питания | Не менее 920 Вт |
| Эффективность блоков питания | Не менее 94% |
| Поддержка горячей замены блоков питания | Наличие |
| Возможность монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Комплект для монтажа в 19" стойку | Наличие |
| Количество ядер процессора | Не менее 6 |
| Количество потоков процессора | Не менее 12 |
| Базовая тактовая частота процессора | Не менее 2,1 ГГц |
| Кэш процессора | Не менее 15 МБ |
| Система охлаждения процессора | Наличие |
| Поддержка 64-разрядных приложений | Наличие |
| Технология аппаратной виртуализации | Наличие |
| Технология виртуализации для направленного ввода/вывода | Наличие |
| Технология защиты системы от программных ошибок | Наличие |
| Технология, предотвращающая переполнение буфера в результате вирусных атак | Наличие |
| Встроенный в процессор контроллер памяти | Наличие |
| Максимальная пропускная способность памяти | Не менее 55 ГБ/с |
| Поддержка контроллером памяти с кодом коррекции ошибок | Наличие |
| Количество установленных процессоров | Не менее 2 |
| Максимальное количество процессоров | Не менее 2 |
| Количество слотов под оперативную память | Не менее 24 |
| Тип установленной оперативной памяти | Регистровая DDR4 с кодом коррекции ошибок |
| Тактовая частота установленной оперативной памяти | Не менее 2133 МГц |
| Объем одного модуля установленной оперативной памяти | Не менее 8 ГБ |
| Количество установленных модулей оперативной памяти | Не менее 4 |
| Количество разъемов PCI Express x16 | Не менее 2 |
| Количество разъемов PCI Express x8 | Не менее 3 |
| Количество разъемов PCI Express x4 (в исполнении x8) | Не менее 1 |
| Интегрированный аппаратный Raid-контроллер | Наличие |
| Не менее 1 ГБ DDR3 кэш-памяти с защитой на базе флэш-памяти объемом не менее 1 ГБ RAID уровней 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 Поддержка не менее 128 дисковых накопителей SATA и/или SAS при использовании SAS-экспандеров Не менее одного внутреннего mini HD SAS порта | Наличие |
| Количество портов USB 3.0 на задней панели | Не менее 2 |
| Количество портов USB 2.0 на задней панели | Не менее 2 |
| Количество портов COM на задней панели | Не менее 1 |
| Количество портов RJ-45 (1 Гбит/с) на задней панели | Не менее 4 |
| Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером | Наличие |
| Количество портов VGA на задней панели | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов USB 3.0 порта Тип А | Не менее 1 |
| Количество внутренних разъемов USB 3.0 | Не менее 1 |
| Количество внутренних разъемов USB 2.0 | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов с подведенным питанием для DOM-модулей | Не менее 2 |
| Количество внутренних разъемов COM | Не менее 1 |
| Количество внутренних портов SATA-III | Не менее 10 |
| Количество 4-pin коннекторов для подключения системы охлаждения | Не менее 8 |
| Количество накопителей с характеристиками: Объем - не менее 1000 ГБ. Предназначен для построения рейд-массивов и использования в серверных платформах. Предназначен для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю). Скорость вращения шпинделя - не менее 7200 оборотов/мин. Буфер - не менее 32 Мб. Интерфейс – SATA 6 Гбит/сек. | Не менее 1 |
| Количество накопителей с характеристиками: Объем - не менее 120 ГБ. Предназначен для работы в режиме 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю). Интерфейс – SATA 6 Гбит/сек. | Не менее 1 |
| Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с обслуживанием в сервисном центре. | Соответствие |

  - Программное обеспечение «ПО Macroscop» с отображением на сервере

  - Возможность масштабирования до 150 камер без замены серверного оборудования

  - Режим записи в архив: постоянная запись, по детектору.

  - Глубина архива 90 дней (постоянная запись 50% видеокамер, по детектору движения 50% видеокамер, интенсивность движения 30% в сутки).

  - Возможность расширения видеоархива в связи с увеличением количества видеокамер или изменением типа записи.

Дополнительные требования:

- Количество лицензий ПО Macroscop ST – 100

- Предусмотреть напольный стоечный коммутационный шкаф  с характеристиками:

- Емкость стойки - 42U

- Размеры 800*960мм.

- Статическая нагрузка ни менее 1250 кг

- Динамическая нагрузка ни менее 1100 кг

- предусмотреть работы по замене шкафа, переустановки необходимого оборудования из шкафа в шкаф (уточнить у Заказчика)

- Предусмотреть ИБП стоечного исполнения (Ippon Smart Winner 3000 NEW 2700Вт 3000ВА черный).

- Провести все необходимые работы по установке и настройке оборудования (под ключ, по согласованию с Заказчиком)

- Организовать работу совместно с существующим видеосервером видеонаблюдения Macroscop.

- Предусмотреть поставку и установку жестких дисков Western digital red WD80EFZX 8 Тб SATA в количестве 24 шт.

- Система видеонаблюдения.

Организовать работы по установке видеокамер:

1. Аффинажный цех:

  - Участок упаковки и отгрузки готовой продукции – 2 шт.

Видеокамеры использовать марки Hikvision DS-2CD2722FWD-IS, установить в места согласованные с Заказчиком. Высота установки не более 3,5 метров, питание 12В к существующему источнику. Расстояние до точки подключения не более 40 метров.

  - Девальческая кладовая – 1 шт.

Hikvision DS-2CD2722FWD-IS. Высота не более 3,5 метров, питание 12В, расстояние до точки подключения не более 20 метров.

Видеокамеры подключить кабелем категории ftp 5e и ШВВП 2*0,75. Для прокладки кабелей использовать гофрированную трубу.

- Блок ремонтных цехов:

Предусмотреть установку коммутатора HP 1920-24G-PoE+ в существующий коммутационный шкаф на посту охраны БРЦ и системного блока для установки на него клиентского ПО Macroscop контроллеру драгоценной продукции БРЦ.

  - Термическое отделение – 1 шт.

DH-IPC-HDBW2421RP-ZS, высота не более 3 метров, питание PoE, расстояние до точки подключения не более 60 метров.

  - Участок отгрузки и выгрузки готовой продукции – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота не более 3 метров, питание PoE, расстояние до 35 метров.

  - Участок отгрузки готовой продукции – 2шт.

DH-IPC-HDBW2421RP-ZS и DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота не более 3 метров, питание PoE, расстояние до точки подключения не более 50 метров.

  - Помещение электросварки – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота не более 3 метров, питание PoE, расстояние до 70 метров.

  - Малый прокат – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота до 3,5 метров, питание PoE, расстояние до 80 метров.

  - Механический участок серебряной плавки – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота до 3,5 метров, питание PoE, расстояние до 35 метров.

  - Помещение платиновых шлихов – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота до 3,5 метров, питание PoE, расстояние до 40 метров.

  - Хлорная – 1шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота до 3,5 метров, питание PoE, расстояние до 90 метров.

  - Механический участок вакуумной плавки -1 шт.

DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, высота до 3,5 метров, питание PoE, расстояние до 50 метров.

Видеокамеры подключить кабелем категории ftp 5e. Для прокладки кабелей использовать гофрированную трубу.

- Промышленная площадка АО «ЕЗ ОЦМ».

  - Установить 4 видеокамеры DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 в места согласованные с Заказчиком, высота до 8 метров, питание PoE, общая длина кабелей до 300 метров.

Видеокамеры подключить кабелем категории ftp 5e. Для прокладки кабелей использовать уличную гофрированную трубу.

- Заводоуправление АО «ЕЗ ОЦМ».

  - Установить 4 видеокамеры марки  DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6, в места, согласованные с Заказчиком.

Предусмотреть коммутатор HP/3com 1920-8g-PoE+,  настенный телекоммуникационный шкаф 12U, блок электрических розеток на 8 гнезд. Для резервирования питания использовать ИБП стоечного исполнения, обеспечив независимую работу оборудования, ни менее 20 минут. Общее расстояние прокладки кабеля ни более 300 метров, установка видеокамер на навесной потолок.

Видеокамеры подключить кабелем категории ftp 5e.

Коммерческое предложение должно включать:

- Сервер видеонаблюдения стоечного исполнения

- ПО Macroscop с лицензией

- Видеокамеры, согласно тех заданию.

- Сетевое оборудование

- Расходные материалы

- Монтажные работы

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев

- Срок поставки 30 дней

- Установка сервера с настройкой ПО Macroscop, интеграцией с существующими видеокамерами, интеграцией всех дополнительных необходимых модулей.

- Данные технического задания могут быть изменены по согласованию сторон.

Белобородов Олег Сергеевич,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  o.beloborodov@ezocm.ru

Чукреев Андрей Петрович,

Специалист по ТОСБ АО «ЕЗ ОЦМ»

Тел +7(343)311-47-25; e-mail  a.chukreev@ezocm.ru