Техническое задание.

Замена системы отопления в АБК здания цеха №2 на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

- Необходимо выполнить демонтаж существующих чугунных радиаторов в количестве -    55 шт.

- Выполнить демонтаж существующих металлических трубопроводов в количестве - 450 м.

- Для монтажа новых трубопроводов отопления использовать трубы из полипропилена армированные фольгой (Pro Aqua).

- Выполнить монтаж алюминиевых радиаторов royal thermo revolution 10 секций в количестве - 60 шт. При установке предусмотреть байпасные линии с запорной арматурой для возможности снятия батарей, соединения выполнить через американки (краны латунные STI).

Здание, в котором необходимо провести работы по системе отопления включает в себя 5 этажей. Система отопления выполнена по схеме верхнего розлива, включая 8 вертикальных стояков.

При выполнении работ необходимо произвести замену всех вертикальных стояков и подводку к батареям. На каждом стояке предусмотреть воздушники.

Во многих помещениях выполнен дорогостоящий ремонт, следовательно работы нужно проводить очень аккуратно. По окончании работ, в случае необходимости произвести восстановительные ремонтные работы.

Сварочные и паяльные работы разрешается производить персоналу, имеющему удостоверения на проведение данных работ.

По окончании работ произвести гидравлические испытания и предоставить соответствующие акты.

Предоставить исполнительную схему и тех.документацию на вновь смонтированное оборудование.

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555