Техническое задание на приобретение

компактного полностью автоматизированного спектрометра с пламенным атомизатором с дейтериевым корректором неселективного поглощения, с двухлучевой оптической системой и автоматической 8- ламповой турелью для санитарно-промышленной лаборатории отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Прибор должен быть укомплектован:

- Руководством пользователя (по программному обеспечению и техническому обслуживанию) на русском языке (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Методикой поверки (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Свидетельством об утверждении типа СИ и описанием типа СИ (предоставляется на тендер в электронной форме);

- Программным обеспечением на русском языке и  диском для восстановления программного обеспечения;

- Персональным компьютером для управления прибором, не старше 2017 г. в, с монитором и лазерным принтером, в комплекте с операционной системой;

- Технические характеристики атомно-абсорбционного спектрометра:

| Спектральный диапазон | не менее 185-900 нм |
| --- | --- |
| Атомизатор | Пламенный атомизатор. PEEK-смесительная камера. - титановая кодированная горелка - полипропиленовая распылительная камера с предварительным смешением и встроенной крыльчаткой для работы с водными растворами, концентрированными кислотами и органическими образцами; - коррозионно-устойчивый графитовый регулируемый распылитель с Pt/Rh капилляром и графитовым соплом; - возможность регулировки скорости ввода образца в диапазоне не более от 4 -7 мл/мин; - автоматический выбор положения горелки по высоте в диапазоне не менее 4 -16 мм; |
| Корректор неселективного поглощения | Дейтериевый корректор. В качестве источника света используется дейтериевая лампа с полым катодом. Частота модуляции корректора неселективного поглощения не менее 300 Гц. |
| Оптическая схема | Пламенный атомизатор – возможность выбора оптической схемы (однолучевая или двухлучевая) в зависимости от решаемых задач. Двулучевая оптическая схема с монохроматором Черни-Тернера и возможностью выбора пользователем одно- или двулучевого режимов измерения. Защитное покрытие оптических элементов прибора с гарантией фирмы-производителя не менее 10 лет. |
| Спектральная ширина щели, нм | Автоматический выбор и установка спектральной ширина щели: Варьируемая: с фиксацией не более 0,2 / 0,5 / 0,8 / 1,2 нм |
| Турель | Ламповая турель с не менее 8-ми с автоматической юстировкой и выбором ламп, с возможностью работы с кодированными и некодированными ЛПК. |
| Система управления спектрометром | Программное обепспечение, позволяющее осуществлять контроль за блоками спектрометра: - газовый блок, с функцией автоматичесокой оптимизации измерений; - монохроматор, с автоматическим выбором длины волны, ширины щели, ламповой турелью; - осуществлять создание методик, обрабатывать полученные данные, при помощи внешнего персонального компьютера |
| Источник монохромного излучения | Система предварительного прогрева ламп, не менее 2 блоков питания ЛПК. Электрически стабилизированный не менее 8-ми канального источника питания ЛПК, позволяющий одновременно включать не менее 2х любых ламп. Возможность использования ламп повышенной интенсивности. |
| Детектор | Широкодиапазонный Фотоэлектронный умножитель с повышенной чувствительностью в УФ диапазоне R928 |
| Контроль газов | Полностью компьютерно управляемая газовая система: - контроль газовых потоков и давления; - датчики системы безопасности; - автоматический поджиг и гашение пламени; - автоматическое переключение с воздуха на закись азота и обратно; - автоматический выбор температуры атомизации для каждого элемента - автоматическое включение дополнительного потока окислителя при работе с органическими образцами. |
| Система ввода образца | Ручной, с возможностью дооснащения автосэмплером |
| Габаритные размеры (Д(Ш(В), мм | не более 790(645(735 |
| Масса, кг | не более 140 |
| Электропитание | 220 В, 50Гц |

- Шлангом и редуктором для подключения ацетилена;

- Кабелями для подключения электропитания и заземления;

- Компрессор для подачи воздуха;

- Набор ламп с полным катодом на следующие элементы: хром, кальций, магний, кадмий, свинец, медь, марганец, железо, кобальт, никель.

Прочие условия:

- продавец должен являться официальным дилером фирмы-производителя (скан гарантийного письма предоставляется на тендер в электронной форме);

- гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 12 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более, чем 1 месяца, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования;

- в стоимость прибора должны входить командировочные расходы, доставка, пуско-наладочные работы,  настройка и тестирование авторизованным сервис-инженером, обучение специалистов заказчика работе на приборе на рабочем месте на русском языке авторизованным специалистом фирмы-поставщика и подготовка к  государственной поверке, поверка прибора с предоставлением протокола поверки. Указанные работы должны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения прибора Заказчиком;

- продавец должен иметь сервисный центр по обслуживанию оборудования в г. Екатеринбурге;

Ведущий эколог

Гусева Ольга Михайловна

Т. +7 9122063422