Техническое задание на приобретение

Газоанализатора «Эколаб АР»

для санитарно-промышленной лаборатории

Дирекции по стандартизации, качеству и контролю

- Модификация прибора:

Название - Портативный многокомпонентный газоанализатор ЭКОЛАБ АР, используется для автоматического непрерывного и периодического измерения и сигнализации о превышении ПДК массовых концентраций различных неорганических и органических вредных веществ в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах, в целях охраны окружающей среды, для обеспечения безопасности труда и оптимизации техпроцессов.

Область применения - расширенный диапазон (воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу, атмосферный воздух).

Исполнение - переносной, для периодического и непрерывного контроля; обеспечивает возможность работы на ходу.

- Комплект поставки газоанализатора Эколаб АР:

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| Газоанализатор ЭКОЛАБ | ТУ 4215-001-87699856-2012 | 1 |
| Блок питания сетевой (5 В, 3 А) |  | 1 |
| USB Flash |  | 1 |
| Сумка-кофр |  | 1 |
| Модуль хранения датчиков |  | 1 |
| Фильтр (опционально) |  | 1 |
| Зонд (опционально) |  | 1 |
| Эксплуатационная документация: |  |  |
| - паспорт | ЕКМР 413322.001 ПС | 1 |
| - руководство по эксплуатации | ЕКМР 413322.001 РЭ | 1 |
| - методика поверки | ЕКМР 413322.001 МП | 1 |
| Устройство для принудительного отбора проб с телескопическим зондом; |  | 1 |
| Комплект датчиков: аммиак, бензин, гидрохлорид, диоксид азота, диоксид серы, диоксид углерода, озон, оксид азота, оксид углерода, формальдегид, хлор, углеводороды, гидроксид натрия, серная кислота, азотная кислота, соляная кислота |  | 16 датчиков |

Претендент обязан представить следующие документы:

- для юридических лиц: копии свидетельства о государственной регистрации: о постановке на налоговый учет; о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

- данные о цене услуг участника, включая доставку;

- анкету участника (прилагается).

ВНИМАНИЕ: непредставление перечисленных выше документов влечёт оставление Вашего конкурсного предложения без внимания.

Конкурсный отбор (тендер), в котором участвовал один участник, может быть признан Конкурсной комиссией несостоявшимся.

Настоящее извещение (приглашение к участию в конкурсном отборе (тендере)) не является способом заключения договора на торгах, публичным обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. АО «ЕЗ ОЦМ» не принимает обязательств заключить договор с победителем конкурсного отбора (тендера). Результаты конкурсного отбора (тендера) имеют значение только для должностных лиц АО «ЕЗ ОЦМ», а решение Конкурсной комиссии носит рекомендательный характер и принимается во внимание лицами, уполномоченными заключать договоры от имени АО «ЕЗ ОЦМ».

Начальник СПЛ

Смолина Е.А.

Тел. (343)311-46-40, +7-906-806-27-63

e-mail: e.smolina@ezocm.ru