Техническое задание на замену участка трубопроводов тепловой сети от эстакады до здания заводоуправления на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Необходимо выполнить замену трубопроводов тепловой сети.

Давление воды в системе – 3,5 кг/см², трубопроводы проложены в канале.

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий (30м2);

- Разработка грунта механизированным, при необходимости ручным способом;

- Демонтаж бортовых камней 10 шт;

- Демонтаж плит перекрытия канала;

- Разборка изоляции трубопроводов;

- Демонтаж стального трубопровода Ду133 мм (L=156 м);

- Чистка лотков;

- Монтаж опорных подушек жб ОП2;

- Монтаж скользящих опор;

- Монтаж трубопровода Ду133 мм (L=156 м) в ППУ ПЭ изоляции;

Использовать трубу стальную горячекатаную, толщина стенки 5мм.

- Врезка в действующие сети;

- Монтаж плит перекрытия каналов (30%(9шт.) новых, из них 3шт. усиленные (под дорогу);

- Промывка/Опрессовка трубопровода;

- Планировка;

- Восстановление элементов благоустройства (асфальтирование - 30м 2);

- Уборка строительной площадки;

- Вывоз грунта/мусора.

- После завершения работ предоставить исполнительную схему проложенных линий трубопровода.

Для более детального обследования и подготовки коммерческого предложения предлагаю осуществить выезд представителей подрядных организаций на место проведения работ.

Контактное лицо:

Никитин Андрей Николаевич

тел. 89068020555