Техническое задание на приобретение

микровесов для лаборатории пробирного анализа ЦАЛ

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения: Микровесы предполагается применять в ЦАЛ АО «ЕЗ ОЦМ» для измерения массы при выполнении пробирного анализа.

Технические требования к весам:

| № п/п | Наименование | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | I (специальный) |
|  | Максимальная нагрузка не более, г | 10 |
|  | Значение цены деления, не более d, мг | 0,001 |
|  | Погрешность показания весов не более, мг | 0,008 |
|  | Требования к микроклимату при эксплуатации (по описанию типа СИ): диапазон температуры, не уже, ºС относительная влажность, % | От +15 до +30 Не более 80 без ограничения минимальной влажности. |
|  | срок службы (по описанию типа СИ) не менее, лет | 10 |

Требования к комплектации:

| № поз. | Наименование комплектующих по позициям | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный блок | шт. | 1 |
| 2 | Блок управления с терминалом | шт. | 1 |
| 3 | Адаптер электропитания от сети 220 В | шт. | 1 |
| 5 | Кабель для соединения измерительного блока и блока управления | шт. | 1 |
| 6 | Руководство по эксплуатации (предоставляется на тендер в электронной форме) | шт. | 1 |
| 7 | Свидетельство о первичной поверке | шт. | 1 |
| 8 | Сертификат калибровки | шт. | 1 |
| 9 | Методика поверки (предоставляется на тендер в электронной форме) | шт. | 1 |
| 10 | Сертификат об утверждении типа средств измерений и описание типа СИ (предоставляется на тендер в электронной форме) | шт. | 1 |
| 11 | Заводской сертификат о выходных испытаниях | шт. | 1 |

Прочие условия:

- продавец должен являться официальным дилером фирмы-производителя (скан гарантийного письма предоставляется на тендер в электронной форме);

- гарантийный срок на весы  должен составлять не менее 36 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более чем двух недель, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования;

- инсталляция и обслуживание весов должны осуществляться сертифицированными специалистами фирмы – поставщика;

- в стоимость весов должны входить доставка, подключение, настройка и тестирование авторизованным сервис-инженером,  поверка и калибровка весов на рабочем месте. Указанные работы, в том числе поверка, должны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения прибора Заказчиком;

- в конкурсное предложение должно быть включено предложение по обслуживанию оборудования данного производителя по фиксированной цене в течение трех лет.

В конкурсное предложение должна быть включена информация:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЛПА ЦАЛ								Е.В.Курбатова