Техническое задание

на приобретение

Анализатора газортутного переносногоАГП-01-2М, или УКР-1МЦ, или другой с аналогичными характеристиками

для санитарно-промышленной лаборатории

Дирекции по стандартизации, качеству и контролю

- Модификация прибора:

Анализатор газортутный переносной АГП-01-2М, номер в Госреестре средств измерений: 49246-12

или УКР-1МЦ, или  другой с аналогичными характеристиками.

- Область применения:

Прибор предназначен для измерений в полевых и лабораторных условиях содержания ртути в воздухе.

- Комплект для приобретения анализатора газортутного переносного АГП-01-2М:

- анализатор газортутный переносной АГП-01-2М;

- блок анализа и индикации;

- блок питания аккамуляторный;

- источник питания стабилизированный;

- щуп поисковой;

- воздухозаборник;

- комплект запасных частей;

- комплект тары;

- первичная поверка;

- фильтр ртутепоглотительный РП;

- руководства по эксплуатации;

- паспорт на прибор;

- М-МВИ-81-01 «Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в атмосферном воздухе населенных мест, воздухе рабочей зоны и помещений бытового назначения с использованием анализатора АГП-01-2М», аттестована ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Свидетельство №2420/94-01 от 11.06.2001.

- АХЖ2.840.010 МП «Анализаторы газортутные переносные АГП-01-2М. Методика поверки».

Начальник СПЛ

Смолина Е.А.

Тел. (343)311-46-40, +7-906-806-27-63

e-mail: e.smolina@ezocm.ru