Техническое задание

на поставку системы микроволнового разложения проб для подготовки к определению элементного состава металлического тантала

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения прибора:

Микроволновая система разложения проб предназначена для разложения в минеральных кислотах проб металлического тантала для последующего определения элементного состава.

Требования к техническим характеристикам оборудования:

- Магнетрон с регулируемой мощностью не менее 2000 Вт.

- Загрузка автоклавов верхняя (вертикальная), с возможностью загрузки произвольного количества автоклавов от 1 до 8.

- Возможность регулировки и измерения температуры реакционной смеси в диапазоне              от 50 ºС до 260 ºС.

- Возможность регулировки и измерения давления в автоклаве от 0 до 150 атм. Блокировка микроволнового излучения при избыточном повышении давления.

- Система сбора газов со скруббером-нейтрализатором.

- Автоклавы из инертного материала, химически стойкие ко всем минеральным кислотам,  включая HF объёмом не менее 100 см3 выдерживающие давление не менее 150 атм и температуру не менее 300 ºС .

- Управление посредством отдельного блока управления или с внешнего ПК. Возможность создания программ разложения пользователем и контроля за фактическими параметрами при разложении.

- Возможность эксплуатации системы при относительной влажности воздуха в помещении менее 30 % и температурах от + 15 оС до + 30 оС.

Требования к комплекту поставки оборудования:

- Программное обеспечение на русском или английском языках, в том числе диск для восстановления программного обеспечения.

- Паспорт на русском языке, руководство по эксплуатации (по программному обеспечению и техническому обслуживанию) на русском языке, сертификат соответствия ТР ТС на оборудование, комплект методик разложения проб различного состава. Эти документы предоставляются в электронном виде одновременно с заявкой на тендер.

- Набор расходных материалов на 2500 разложений для автоклавов объёмом 100 см3.

- Дополнительные 8 автоклавов объёмом 100 см3 и рабочим давлением до 150 атм. в сборе с крышками без контроля давления+ 1 крышка с контролем давления из инертного материала.

- Стол для установки системы.

Поставляемая система должна быть:

- – новой, выпуска не ранее 2020 года;

- – не бывшей в эксплуатации;

- – не являться выставочным образцом;

- – не собранной из восстановленных узлов и агрегатов;

- – свободной от прав третьих лиц;

- – работоспособной и готовой к эксплуатации.

Требования к компании-поставщику:

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить соответствующий документ об авторизации.

- Наличие сервисной службы (справка о численном составе сервисного отдела за подписью генерального директора компании), желательно в Екатеринбурге. On-line (постоянная круглосуточная бесплатная) телефонная поддержка на русском языке (методические и эксплуатационные вопросы).

- Гарантийный срок на прибор  должен составлять не менее 12 месяцев. Устранение неисправностей должно быть выполнено поставщиком в течение не более чем двух недель, в противном случае гарантийный срок продлевается на время простоя оборудования. Гарантия распространяется на все узлы системы.

Коммерческое предложение должно предусматривать:

- В стоимость системы должны быть включены: доставка, подключение, настройка и тестирование сервис-инженером, обучение специалистов заказчика работе с оборудованием на рабочем месте на русском языке специалистом фирмы-поставщика  с разложением реальных образцов и разработкой методов, с выдачей сертификата об обучении. Указанные работыдолжны быть выполнены в течение одного месяца с момента получения оборудования Заказчиком.

- Предложение по поставке расходных принадлежностей для оборудования данного производителя по фиксированной цене в USD в течение трех лет.

- Информацию:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о сумме дополнительных расходов, необходимых для введения оборудования в эксплуатацию;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЦАЛ							М.Д. Лисиенко